## Slide 1: Альтернативное топливо из отходов от сельского хозяйства – соломы и прочей растительной биомассы
Древесные пеллеты Пеллеты из натурлигнина

## Slide 2: Альтернативное топливо. Древесные пеллеты.
В настоящее время всё острее поднимается вопрос поиска альтернативных и возобновляемых источников тепловой энергии. В качестве их предлагаются самые разнообразные материалы: дрова, лигнин, кизяк, бытовой мусор, спирт, биодизель, биогаз.
Самый распространённый материал применяемый в виде альтернативного топлива в мировой экономике, это топливные пеллеты и брикеты. Топливные пеллеты производят из древесины и прочей растительной биомассы, но самым перспективным и популярным сырьём для производства пеллет на сегодняшний день является древесина. Древесные пеллеты достаточно выскокоэнергетичны, неприхотливы в обработке и потому имеют широкое употребление и применение.

## Slide 3
Учитывая мировое движение по понижению выбросов СО2 в атмосферу, для снижения процесса глобального потепления и уменьшением применения угля в отопительных котлах, этот вид топлива считается самым перспективным в наше время. Пеллеты из соломы и прочей растительной биомассы считаются малоперспективными, ввиду низкой калорийности и высокой зольности.
В европейских странах спрос на пеллеты ежегодно возрастает на 15%. Параллельно увеличиваются и объемы выпуска твердого топлива. Стремительное развитие европейского рынка альтернативного топлива в первую очередь обосновано строгими экологическими нормами и требованиями в странах Евросоюза. Однако существующие в Европе производственные мощности не способны полностью удовлетворить потребности рынка в экотопливе.
Согласно анализу рынка пеллет спрос на данный вид топлива в Европе к 2020 году составит не менее 24 млн тонн в год, из которых около 11 млн тонн будет удовлетворяться за счет импорта.

## Slide 4: Производство пеллет по существующим технологиям
Классическая схема производства пеллет: предварительное измельчение в щепу – мойка массы и сепарация (разделение по фракциям) – сушка в тоннельной сушильной камере – сбор высушенной массы через циклон – грануляция.

## Slide 5: Общий вид оборудования по производству пеллет

## Slide 6: Сушильная камера для сырья
Тоннельная печь для сушки сыпучих материалов. Размеры печи возрастают от объёма производства. Сушка в печи производится в основном розжигом каменного угля. Дымогарный газ проходит по печи, высушивая древесную массу. При этом, печь вращается, для смешивания массы.

## Slide 7: Способы грануляции
Существует 2 типа грануляции: роторного типа и дисковый. Преимущество роторного - высокая производительность.
Отрицательные свойства – сложное обслуживание и сложность регулирования работы роликов.
Преимущество дискового гранулятора – простота в обслуживании. Отрицательные характеристики – низкая производительность, по сравнению с роторным.

## Slide 8: Альтернативное топливо из соломы и из прочих отходов растительной биомассы. «Nature lignin» -натурлигнин – казахстанское изобретение.
Компанией ТОО «TXT Company» (Свидетельство о государственной регистрации №10100111018262 от 17.07.2015г.) разработана технология получения лигнинсодержащего материала из любого волокнистосодержащего вещества методом паровзрывного гидролиза без применения минеральных кислот и агрессивных химических примесей.
После полного цикла переработки волокнистого материала методом паровзрывного гидролиза с добавлением катализатора процесса получается лигнисодержащий материал, близкий по своему содержанию и свойствам к природному лигнину. Отсюда разработчиками данной технологии принято решение назвать свой продукт - натурлигнин (Nature lignin)
В результате разработанной технологии гидролиза перегретым паром с добавлением катализатора процесса (казахстанское «ноу-хау»!) стало возможным получать фурфурол (продукт гидролиза волокнистого вещества – сырьё для производства искусственного волокна и искусственной резины) и получить гидролизный лигнин – натурлигнин («Nature лигнин»), абсолютно безвредный, по сравнению с существующим гидролизным лигнином и применяемом во всём мире!

## Slide 9: Лигнин. Гидролизный лигнин.
Гидролизный лигнин получают в процессе переработке древесины концентрированной соляной или серной кислотой при температуре +180...185°С и давлении 1216 кПа... 1418 кПа.
Этот полимер устойчив к деградации, он с высоким молекулярным весом, не растворимый в воде и органических растворителях.
Гидролизный лигнин (сульфатный, сульфитный лигнин) для промышленного применения должен отлежаться в отвалах в естественных условиях не менее 7-10 лет. В мире насчитывается не менее 500 млн тонн такого лигнина в отвалах. Это наносит ущерб экологии.

## Slide 10: высокоскоростной гидролиз в существующем устройстве
Биомасса 4 засыпается в камеру гранулятора 1, где биомасса попадает под вращающиеся диск 5 гранулятора с отверстиями и ролик 2. Ролик 2, вращаясь от соприкосновения с диском 5 вдавливает биомассу 4 в отверстия 6.
Диск 5 с роликом 2 вращаются со скоростью не менее 200 оборотов в минуту, и тем самым ролик 2 в секунду не менее 3-4 раза вдавливает биомассу 4 в отверстия 6 и выпускает пар, тем самым создаются условия для автогидролиза в зоне гидролиза 7.

## Slide 11: Технологическая линия высокоскоростного гидролиза и по производству натурлигнина

## Slide 12: Свойства пеллет

## Slide 13: Лабораторные работы по пиролизу натурлигнина. Газ.
Из 1 кг натурлигнина получается 28-40 литров газа высокого качества.

## Slide 14: Лабораторные работы по пиролизу натурлигнина. Жидкое биотопливо.
Из 1 кг натурлигнина получается 0,08-0,1 литра жидкого биотоплива.

## Slide 15
После процесса пиролиза 1 кг натурлигнина в остатке активированный уголь в количестве 0,6-0,65 кг. Этот активированный уголь уже готов к применению в качестве сорбента. Этот уголь превратится в каменный уголь после несложного процесса.

## Slide 16: Оборудование ТОО«TXT Company». Измельчитель биомассы.

## Slide 17: Оборудование ТОО«TXT Company». Измельчитель биомассы (травы, зерна) для приготовления корма.

## Slide 18: Оборудование ТОО«TXT Company». Смеситель.

## Slide 19: Оборудование ТОО«TXT Company». Гранулятор (производство КНР).

## Slide 20: Проект технологического процесса. Сбор и предварительная переработка сырья.

## Slide 21: Проект технологической линии по производству натурлигнина

## Slide 22: Результаты экспертизы по теплотворности лигнин пеллет (натурлигнина)

## Slide 23: Результаты экспертизы по механическим свойствам

## Slide 24: Результаты экспертизы по определению содержания лигнина. Лигнин – 86%.

## Slide 25: Производство натурлигнина на экспериментальной установке
Предварительная переработка биомассы – 15 минут;
Скоростной гидролиз –
15 минут

## Slide 26: Применение натурлигнина
Сорбент в медицине;
Сорбент в нефтегазовой отрасли;
Пластификатор в производстве плитного материала;
Топливный материал;
Получение газа;
Производство жидкого топлива;
Активированный уголь.

## Slide 27
Имеется множество проблем при добыче, погрузочно-разгрузочных работ каменного угля. На земле остаются тысячи, миллионы тонн угольной пыли, которая составляет проблему для производителей и загрязняет окружающую среду.
Пылевидный уголь тяжело брикетировать, и потому все производители испытывают с разного рода пластификаторами. Но даже брикетированная угольная пыль очень плохо горит! Есть технические и технологические решения добавлять в эти брикеты отходы от нефтепродуктов и их переработки. Но это повышает его экологическую опасность – повышается выброс вредных продуктов от добавок.
Ввиду всех этих проблем такой брикетированный уголь имеет цену почти в 2 раза ниже цены на каменный уголь и имеет очень низкую покупательскую способность. Срок хранения его весьма ограничен, т.к. от длительного хранения из-за добавленных в структуру пластификаторов брикеты разрушаются.

## Slide 28
В результате проведённого практического эксперимента ТОО «TXT Company» в некондиционный уголь добавили 0,2% натурлигнина с 35% воды и сдавили в брикетировщике угля. Полученные брикеты высушили и попробовали сжечь в бытовой печи. Полученные брикеты разгорелись без особых усилий, против розжига обычного брикетированного угля. Появилась нормальная теплоотдача и брикеты стали гореть естественным способом, как горит качественный каменный уголь.
При добавлении 1% натурлигнина брикеты сгорели очень быстро! Такие свойства натурлигнина возвращать способность хорошего горения у некондиционного каменного угля требуют глубокого изучения свойств полученного натурлигнина! Учитывая ничтожное процентное соотношение в применении в данном эксперименте, свидетельствует об участии молекул натурлигнина на микроэлементном уровне, что даёт смелость подозревать о нанотехнологических процессах.

## Slide 29: Спасибо!